## Slide 1
GATHER / ROOT CAUSE
Triton 这版 gather 太薄，核心只有随机访存
计算量太少，无法用算术强度掩盖访存和 launch 成本。
Triton gather 核心逻辑
indices = tl.load(indices_ptr + offsets)
values = tl.load(dense_values_ptr + indices)
tl.store(sparse_values_ptr + offsets, values)
- 随机读 `dense[indices]`，内存访问不规则。
- standalone kernel 独立 launch，输出也要单独写回。
- PyTorch 的索引路径已经高度优化，尤其适合这种薄算子。
Source: src/flagsparse/sparse_operations/gather_scatter.py; session 019ec3eb.

## Slide 2
PART 2 / SpSV
SpSV 使用的是 CuPy 高层 triangular solve 接口
tests/test_spsv.py: CuPy SpSV timing excerpt
for _ in range(warmup):
_ = cpx_spsolve_triangular(
A_cp, b_cp, lower=lower, unit_diagonal=False)
t0.record()
x_cu = cpx_spsolve_triangular(
A_cp, b_cp, lower=lower, unit_diagonal=False)
t1.record()
times.append(cp.cuda.get_elapsed_time(t0, t1))
含义：`cuSPARSE_ms` 是 cupyx solve 调用延迟
- 包含 event 包围的高层接口调用。
- 不单独拆 `bufferSize / analysis / solve`。
- 输入已经先修正为有效三角 CSR。
Source: tests/test_spsv.py; session 019ec517.

## Slide 3
PART 2 / SpSM
SpSM 使用 `cupyx.cusparse.spsm(...)`
这里测到的是一次 full-RHS solve 接口调用的平均延迟。
tests/test_spsm.py: CuPy SpSM timing excerpt
for _ in range(warmup):
_ = cpx_cusparse.spsm(
A_cp, B_cp, lower=True,
unit_diag=False, transa=False)
c0.record()
X_cp = cpx_cusparse.spsm(
A_cp, B_cp, lower=True,
unit_diag=False, transa=False)
c1.record()
times.append(cp.cuda.get_elapsed_time(c0, c1))
关键点
- 默认 `warmup=10`、`iters=20`。
- baseline 与 FlagSparse 使用同一有效下三角。
- 不是 C++ 原生 `SpSM_bufferSize/analysis/solve` 明细。
Source: tests/test_spsm.py; session 019ec517.